## Slide 1: Pengembangan Model Optimasi untuk Meminimalkan Total Biaya Persediaan pada Gudang Bahan Baku Daur Ulang Plastik dengan Metode Mixed Integer Linear Programming (MILP)
Julio Febrian
1906354702
Sidang Skripsi
Dosen Pembimbing :
Inaki Maulida Hakim, S.T., M.T.
Dosen Penguji :
Ir. Fauzia Dianawati, M.Si.
Dr.rer.pol. Romadhani Ardi S.T., M.T.
19-22 Juni 2023

## Slide 2
Kesimpulan & Saran
5
Pengumpulan & Pengolahan Data
3
OUTLINE
Pendahuluan
1
2
4
Studi Literatur
Analisis
Latar Belakang
Rumusan Masalah
Metodologi
Tujuan & Batasan
Demand Forecasting
Safety Stock
Model Matematika
Model Python
Biaya Minimum
Keputusan Pesan
Rekomendasi
Referensi
Persediaan
MILP
Python & Gurobi
Biaya
Kuantitas Pesan
Periode Pesan
Sensitivitas

## Slide 3
Kesimpulan & Saran
5
Pengumpulan & Pengolahan Data
3
OUTLINE
Pendahuluan
1
Latar Belakang
Rumusan Masalah
Metodologi
Tujuan & Batasan
Demand Forecasting
Safety Stock
Model Matematika
Model Python
Biaya Minimum
Keputusan Pesan
Rekomendasi
Referensi
Studi Literatur
2
4
Persediaan
MILP
Python & Gurobi
Biaya
Kuantitas Pesan
Periode Pesan
Sensitivitas
Analisis

## Slide 4
Kapasitas daur ulang pengelolaan limbah Indonesia perlu ditingkatkan untuk menangani tingginya jumlah sampah plastik
Latar Belakang
Sumber : World Economic Forum, 2020
Reduce
Reuse
Recycle
1
Tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia masih tergolong rendah (10%), Indonesia perlu meningkatkan kapasitas daur ulang hingga 4x lipat (The World Bank, 2021), berbagai program & kebijakan pemerintah mendorong pertumbuhan industri pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular (Kementerian Perindustrian, 2022)
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022
Chart: Jumlah Sampah Plastik di Indonesia
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Sampah Plastik (ton) | 10050000 | 11675160 | 12014900 | 12817000
10,1%
Rata-rata peningkatan produksi plastik 5,8 juta ton/tahun, setiap tahun 300 juta ton diproduksi dengan 14 juta ton berakhir di laut (International Union for Conservation of Nature, 2021), Indonesia merupakan negara dengan sampah plastik terbanyak kedua dimana 0,48 – 1,29 juta ton per tahun mencemari lautan (Jambeck et al, 2015)

## Slide 5
Diperlukan suatu upaya untuk mengatasi masalah kelebihan bahan baku (overstock) pada industri daur ulang plastik
Latar Belakang
Proses Pengadaan Bahan Baku
Output
Pengepress
Forecasted Demand
Produksi
Gudang
2
Input
Light Blue
Clear
Mix
Botol PET
PET flakes
Chart: Peningkatan Total Biaya Persediaan
| 2021 | 2022
Total | 430 | 589
27%
Chart: Proporsi Biaya Persediaan
| Biaya Simpan (Holding Cost) | Biaya Pesan (Ordering Cost)
 | 0.81836 | 0.18164
Pengumpul
Chart: Akumulasi Nilai ITO Tahun 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nilai ITO | 0.2524 | 0.12489 | 0.23403 | 0.24975 | 0.1869 | 0.14843 | 0.16237 | 0.29382 | 0.27857 | 0.051112 | 0.13586 | 0.0088433

## Slide 6
Studi Literatur
Bahan rujukan tentang Mixed Integer Linear Programming (MILP) dan model permasalahan optimasi persediaan
Metode penyelesaian masalah penelitian operasi dimana pemrograman sebuah model dibuat memberikan beberapa output variabel bernilai integer (Taha, 2007)
Kelebihan : lebih realistis dan fleksibel serta dapat berskala untuk masalah besar dan kompleks (Atabay, 2018) Kekurangan : efisiensi waktu kalkulasi lebih rendah (Haksever, 2005), single-objective (Atabay, 2018)
3
Sumber:Mohammadi & Shekarian (2017);Tap (2012)
Lot-Sizing Problem
Masalah optimisasi persediaan yang melibatkan penentuan kapan dan berapa banyak barang yang akan dipesan pada setiap periode untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimum (Fiorotto et al, 2016)
Inventory Planning
Menentukan tingkat persediaan dan pemesanan yang akurat, kapan waktu, dan berapa jumlah pesanan yang tepat (Jacobs & Chase, 2014)
Judul | Metode | Hasil
A MILP model for the multi-item uncapacitated lot-sizing problem | MILP | Mengembangkan model kuantitas dan periode waktu pesan yang optimal pada setiap produk yang meminimalkan total biaya persediaan dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan pada perusahaan manufaktur serta metode peramalan yang tepat
A MIP Model Formulation for Solving the Lot-Sizing Problem | MILP | 
Judul | Metode | Hasil
 | MILP | Mengembangkan model kuantitas dan periode waktu pesan yang optimal pada setiap produk yang meminimalkan total biaya persediaan dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan pada perusahaan manufaktur serta metode peramalan yang tepat
 | MILP | 
Inventory Management
Penelitian Terdahulu
Model Optimasi MILP
Membuat keputusan kuantitas (Q) dan waktu pesan yang efisien dapat menghasilkan biaya persediaan minimum (Kusuma, 2020)

## Slide 7
Studi Literatur
Bahan rujukan tentang metode peramalan dan komponen biaya persediaan
Raw Material reject tinggi
Low quality of raw materials
Multiple stream of collection system
Uncertainty in supply availability
Cenderung terdapat seasonality
3
Karakteristik Industri Daur Ulang Plastik
Biaya Persediaan
Biaya Pesan
Biaya Simpan
Trend Analysis
Decomposition
Exponential Smoothing (Single, Double, Triple)
ARIMA
Forecast Permintaan
Persediaan Pengaman (Safety Stock)
Inventory Turn Over
Incorporate pricing dynamics
Consider seasonality
Add penalties for waste
Incorporate sustainability metrics
Include material availabilityIncorporate material yield and quality

## Slide 8
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan studi literatur, ditentukan rumusan permasalahan, tujuan, dan batasan penelitian
Bagaimana upaya untuk meminimalkan total biaya bahan baku pada industri daur ulang plastik?
Kuantitas dan waktu pesan yang belum optimal menyebabkan kenaikan biaya pemesanan & biaya penyimpanan yang memicu peningkatan biaya persediaan bahan baku sebesar 27%
Penggunaan metode manajemen persediaan tradisional yang belum efektif membuat pengambilan keputusan kurang cepat dan akurat
4
Perencanaan peramalan permintaan dan penjadwalan kedatangan bahan baku belum efektif & efisien sesuai kebutuhan
Rumusan Masalah
Tujuan
Batasan
Mendapatkan model matematis untuk meminimalkan biaya bahan baku pada industri daur ulang plastik
Mendapatkan kuantitas pesan (Q) dan waktu pemesanan bahan baku pada industri daur ulang plastik
Pada bagian gudang bahan baku di perusahaan industri daur ulang plastik
Data historis bulan Januari sampai Desember 2022
Objek bahan baku jenis plastik PET Clear, Light Blue, dan Mix
Tujuan

## Slide 9
Metodologi
Penelitian dilakukan melalui enam tahapan
Tahap Awal
Studi Literatur
Pengumpulan Data
Pengolahan Data
Analisis Hasil
Tahap Akhir
Mulai
Menentukan tema & topik penelitian
Menentukan rumusan masalah
Menentukan tujuan & batasan penelitan
Melakukan tinjauan pustaka terkait hal-hal berikut:
Identifikasi kebutuhan data
Menentukan variabel dan fungsi
Mengembangkan model matematika & Python
Verifikasi & validasi model
Menganalisis biaya sebelum dan sesudah perbaikan
Terverifikasi & tervalidasi?
progress
Melakukan analisis sensitivitas
Ya
Tidak
Membuat kesimpulan dan saran
Selesai
Mengumpulkan data berikut:
Harga bahan baku
Biaya pesan & simpan
Permintaan
Persediaan bahan baku
Lead time
Manajemen Persediaan
MILP
Python
5

## Slide 10
Pengumpulan Data
Rangkuman data yang digunakan dalam mengembangkan model optimasi persediaan bahan baku
6
Bulan | Periode | Bahan Baku (kg) |  | 
 |  | Clear | Light Blue | Mix
Januari – Desember 2022 | 1 | 14848 | 8358 | 11581
 | 2 | 10229 | 7124 | 11039
 | 3 | 13607 | 8896 | 10367
 | … | … | … | …
 | 365 | 13650 | 8355 | 11195
Harga / kg | Rp8.000 | Rp7000 | Rp7300
Lead Time (hari) | 1 | 1 | 1
Biaya Simpan 1 hari / kg | Rp6,58 | Rp5,75 | Rp6,00
Biaya Pesan (1x) | Rp124.060
30% x Harga / 365 hari
Pengiriman Rp. 100.000
Administrasi Rp. 24.060
Harga
Lead Time
Biaya Simpan
Biaya Pesan
Permintaan
1
3
2
4
5
Data yang diambil terbagi menjadi data primer dan data sekunder:
Data primer didapatkan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan penanggung jawab gudang dan beberapa pihak lain terkait penelitian
Data sekunder didapatkan dari data historis perusahaan pada tahun 2022
Data Sekunder
Data Primer
Sistem persediaan bahan baku
Proses pengadaan bahan baku
Komponen biaya persediaan
Kapasitas penyimpanan gudang
Kondisi dan batasan masalah
(Arnold et al., 2012)

## Slide 11
Pengumpulan Data
Rangkuman data yang digunakan dalam mengembangkan model optimasi persediaan bahan baku
6
Bulan | Periode | Bahan Baku (kg) |  | 
 |  | Clear | Light Blue | Mix
Januari – Desember 2022 | 1 | 14848 | 8358 | 11581
 | 2 | 10229 | 7124 | 11039
 | 3 | 13607 | 8896 | 10367
 | … | … | … | …
 | 365 | 13650 | 8355 | 11195
Harga / kg | Rp8.000 | Rp7000 | Rp7300
Lead Time (hari) | 1-3 | 1-3 | 1-3
Biaya Simpan 1 hari / kg | Rp12,58 | Rp11,75 | Rp12,00
Biaya Pesan (1x) | Rp124.060
Bahan bakar forklift + 30% harga bahan baku
Pengiriman Rp 100.000
Administrasi Rp 24.060
Harga
Lead Time
Biaya Simpan
Biaya Pesan
Permintaan
1
3
2
4
5
Data yang diambil terbagi menjadi data primer dan data sekunder:
Data primer didapatkan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan penanggung jawab gudang dan beberapa pihak lain terkait penelitian
Data sekunder didapatkan dari data historis perusahaan pada tahun 2022
Data Sekunder
Data Primer
Sistem persediaan bahan baku
Proses pengadaan bahan baku
Komponen biaya persediaan
Kapasitas penyimpanan gudang
Kondisi dan batasan masalah

## Slide 12
Pengolahan Data
Batasan, sets, parameter, variabel keputusan, dan fungsi tujuan dalam model matematika
7
Batasan & Asumsi:
Sets:
Variabel Keputusan:
Parameter:
Keterangan:
1 = melakukan pemesanan i pada periode t
0 = tidak melakukan pemesanan i pada periode t
Fungsi Tujuan:
Periode perencanaan diketahui, yaitu 1 periode = 1 hari
Biaya pesan di semua periode diasumsikan konstan dan tidak tergantung pada jumlah pemesanan
Harga barang konstan terhadap kuantitas dan waktu
Setiap permintaan (demand) harus terpenuhi dan tidak terdapat shortage dan backlog
i : jenis bahan baku (i = 1,2,3)
t : periode waktu (t = 0,…,n), n = planning horizon
bilangan biner menyatakan keputusan pesan
Meminimalkan total biaya persediaan bahan baku yang terdiri dari ordering cost dan holding cost
=
=
=
=
= kapasitas gudang bahan baku
= lead time bahan baku i

## Slide 13
Pengolahan Data
Fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam bentuk model matematika dan model Python
8
(1)
Fungsi Tujuan: Meminimalkan Z (total biaya persediaan) dari penjumlahan ordering cost dan holding cost
Fungsi Kendala (1) & (2):
Memastikan total bahan baku memenuhi demand dan mendefinisikan nilai level persediaan i pada periode t
(2)
Mendefinisikan kuantitas pesan bergantung pada keputusan dengan bantuan bilangan positif (𝑀) yang sangat besar

## Slide 14
Pengolahan Data
Fungsi kendala dalam bentuk model matematika dan model Python
9
=
(5)
Fungsi Kendala (3), (4), (5), & (6):
(6)
(4)
(3)
Memastikan level persediaan tiap periode tidak melebihi kapasitas gudang
Memastikan level persediaan tiap periode melebihi safety stock yang ditentukan
Mendefinisikan keputusan order berbentuk bilangan biner
Mendefinisikan variabel keputusan adalah non-negatif

## Slide 15
Pengolahan Data
Peramalan permintaan tahun 2023 dan perhitungan nilai safety stock untuk mengantisipasi ketidakpastian
10
Clear | Light Blue | Mixed
10552 | 6834 | 8897
(Waters, 2003)
Didapatkan metode peramalan yang paling sesuai adalah Holt-Winters’ Method (Triple Exponential Smoothing)
Data permintaan dengan ketidakpastian pada permintaan sehingga digunakan rumus safety stock berikut:
Notes: (Waters, 2003)

## Slide 16
Pengolahan Data
Verifikasi model
11
Verifikasi Model
Model berhasil berjalan dengan tidak ada error / debugging
dan menghasilkan status solusi optimal dengan gap < 0.1%
Dilakukan pengujian model dengan data
Model dijalankan pada Python 3.9.7 dengan bantuan solver
Gurobi Optimizer v10.0 dengan spesifikasi perangkat berikut:
Intel (R) Core i5-10300H CPU @2.50 Ghz RAM 16 GB
Windows 10, sistem operasi 64-bit, x64-based processor
Branch-and-Bound
Metode untuk memecahkan masalah optimasi MILP dengan memecah sub-masalah yang lebih kecil dan menggunakan fungsi pembatas untuk mengeliminasi sub-masalah yang tidak dapat memuat solusi optimal dengan algoritma yang meliputi preprocessing, relaxation, branching variable, search tree, dan nodes

## Slide 18
Pengolahan Data
Validasi model
12
Fungsi Kendala | Hasil | Keterangan
(1) Memastikan persediaan memenuhi permintaan | Setiap permintaan terpenuhi | Terpenuhi
(2) Memastikan hubungan keputusan & kuantitas | Kuantitas bergantung keputusan pesan | Terpenuhi
(3) Memastikan persediaan sesuai kapasitas | Tidak ada persediaan melebihi kapasitas | Terpenuhi
(4) Memastikan persediaan lebih dari safety stock | Persediaan tidak kurang dari safety stock | Terpenuhi
(5) Memastikan keputusan adalah bilangan biner | Keputusan pesan berbentuk biner | Terpenuhi
(6) Memastikan variabel keputusan non-negatif | Nilai variabel keputusan adalah non-negatif | Terpenuhi
Validasi Model
Perhitungan Manual | Hasil (sampel material 1) | 
 | Sebelum | Sesudah
Holding Cost | Rp72.503.652 | Rp34.523.214
Ordering Cost | Rp20.718.020 | Rp15.135.320
Biaya Persediaan | Rp93.221.672 | Rp49.658.534
Meninjau hasil model terhadap fungsi kendala
Membandingkan data historis perusahaan dengan hasil model untuk memastikan model yang dibuat benar dan merepresentasikan keadaan nyata
Hasil model:
Berdasarkan hasil pengujian, disimpulkan bahwa
model terverifikasi dan tervalidasi
-47%
-52%
-27%

## Slide 19
Pengolahan Data
Solusi kuantitas dan waktu pesan untuk memenuhi permintaan dengan biaya persediaan minimum pada data historis
13
Periode (2022) |  | Material 1 |  | Material 2 |  | Material 3
Periode |  |  |  |  |  | Mix (kg)
1 | Q(1,1) | 0 | Q(2,1) | 0 | Q(3,1) | 0
2 | Q(1,2) | 0 | Q(2,2) | 0 | Q(3,2) | 0
3 | Q(1,3) | 20089 | Q(2,3) | 0 | Q(3,3) | 0
4 | Q(1,4) | 0 | Q(2,4) | 0 | Q(3,4) | 0
5 | Q(1,5) | 27256 | Q(2,5) | 0 | Q(3,5) | 0
6 | Q(1,6) | 0 | Q(2,6) | 0 | Q(3,6) | 6462
7 | Q(1,7) | 26404 | Q(2,7) | 0 | Q(3,7) | 21342
8 | Q(1,8) | 0 | Q(2,8) | 7599 | Q(3,8) | 0
9 | Q(1,9) | 0 | Q(2,9) | 0 | Q(3,9) | 0
10 | Q(1,10) | 13841 | Q(2,10) | 18347 | Q(3,10) | 21875
… | … | … | … | … | … | …
365 | Q(1,365) | 0 | Q(2,365) | 0 | Q(3,365) | 0
Periode (2022) |  | Material 1 |  | Material 2 |  | Material 3
Periode |  |  |  |  |  | Mix (kg)
1 | Q(1,1) | 0 | Q(2,1) | 0 | Q(3,1) | 0
2 | Q(1,2) | 0 | Q(2,2) | 0 | Q(3,2) | 0
3 | Q(1,3) | 20089 | Q(2,3) | 0 | Q(3,3) | 0
4 | Q(1,4) | 0 | Q(2,4) | 0 | Q(3,4) | 0
5 | Q(1,5) | 27256 | Q(2,5) | 0 | Q(3,5) | 0
6 | Q(1,6) | 0 | Q(2,6) | 0 | Q(3,6) | 6462
7 | Q(1,7) | 26404 | Q(2,7) | 0 | Q(3,7) | 21342
8 | Q(1,8) | 0 | Q(2,8) | 7599 | Q(3,8) | 0
9 | Q(1,9) | 0 | Q(2,9) | 0 | Q(3,9) | 0
10 | Q(1,10) | 13841 | Q(2,10) | 18347 | Q(3,10) | 21875
… | … | … | … | … | … | …
365 | Q(1,365) | 0 | Q(2,365) | 0 | Q(3,365) | 0
Hasil model menunjukkan kapan waktu pemesanan dan berapa yang harus dipesan untuk setiap material dan periode untuk memenuhi permintaan dengan biaya persediaan minimum
Hal tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan kuantitas (Q) dan waktu pesan dalam perencanaan penjadwalan kedatangan bahan baku dan manajemen persediaan perusahaan dengan penyesuaian pada parameter yang digunakan

## Slide 20
Pengolahan Data
Solusi kuantitas dan waktu pesan untuk memenuhi forecasted demand per periode dengan biaya persediaan minimum
14
Periode * (2023) |  | Material 1 |  | Material 2 |  | Material 3
Periode |  |  |  |  |  | Mix
1* | Q(1,1) | 0 | Q(2,1) | 0 | Q(3,1) | 0
2* | Q(1,2) | 21716 | Q(2,2) | 0 | Q(3,2) | 0
3* | Q(1,3) | 0 | Q(2,3) | 0 | Q(3,3) | 0
4* | Q(1,4) | 25471 | Q(2,4) | 0 | Q(3,4) | 0
5* | Q(1,5) | 0 | Q(2,5) | 0 | Q(3,5) | 6584
6* | Q(1,6) | 26063 | Q(2,6) | 11014 | Q(3,6) | 22151
7* | Q(1,7) | 0 | Q(2,7) | 0 | Q(3,7) | 0
8* | Q(1,8) | 0 | Q(2,8) | 0 | Q(3,8) | 0
9* | Q(1,9) | 24398 | Q(2,9) | 18468 | Q(3,9) | 21688
10* | Q(1,10) | 0 | Q(2,10) | 0 | Q(3,10) | 0
… | … | … | … | … | … | …
31* | Q(1,31) | 0 | Q(2,31) | 0 | Q(3,31) | 0
Periode * (2023) |  | Material 1 |  | Material 2 |  | Material 3
Periode |  |  |  |  |  | Mix
1* | Q(1,1) | 0 | Q(2,1) | 0 | Q(3,1) | 0
2* | Q(1,2) | 21716 | Q(2,2) | 0 | Q(3,2) | 0
3* | Q(1,3) | 0 | Q(2,3) | 0 | Q(3,3) | 0
4* | Q(1,4) | 25471 | Q(2,4) | 0 | Q(3,4) | 0
5* | Q(1,5) | 0 | Q(2,5) | 0 | Q(3,5) | 6584
6* | Q(1,6) | 26063 | Q(2,6) | 11014 | Q(3,6) | 22151
7* | Q(1,7) | 0 | Q(2,7) | 0 | Q(3,7) | 0
8* | Q(1,8) | 0 | Q(2,8) | 0 | Q(3,8) | 0
9* | Q(1,9) | 24398 | Q(2,9) | 18468 | Q(3,9) | 21688
10* | Q(1,10) | 0 | Q(2,10) | 0 | Q(3,10) | 0
… | … | … | … | … | … | …
31* | Q(1,31) | 0 | Q(2,31) | 0 | Q(3,31) | 0
Hasil model dengan menggunakan data forecast Holt Winters’ Method memberikan perencanaan waktu pesan dan kuantitas pesan yang baik bagi perusahaan di masa yang diprediksi sesuai periode peramalan permintaan atau target produksi yang telah ditentukan dan dapat digunakan sebagai keputusan persediaan bahan baku dengan pertimbangan total biaya persediaan yang minimum

## Slide 21
Pengolahan Data
Hasil pengolahan data dengan biaya pesan, biaya simpan, dan biaya persediaan tiap material secara kumulatif
15
Nama | Biaya Pesan |  | Biaya Simpan |  | Total Biaya Persediaan | 
 | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah
Material 1 (Clear) | Rp20.718.020 | Rp15.135.320 | Rp72.503.652 | Rp34.523.214 | Rp93.221.672 | Rp49.658.534
Material 2 (Light Blue) | Rp27.913.500 | Rp13.646.600 | Rp92.593.560 | Rp21.603.751 | Rp120.507.060 | Rp35.250.351
Material 3 (Mix) | Rp26.424.780 | Rp14.763.140 | Rp124.114.715 | Rp27.589.470 | Rp150.539.495 | Rp42.352.610
Total | Rp75.056.300 | Rp43.545.060 | Rp289.211.927 | Rp83.716.434 | Rp364.268.227 | Rp127.261.494
Pengolahan data permintaan 3 material selama 365 hari tahun 2022
Material | Biaya Pesan | Biaya Simpan | Biaya Persediaan
1 | Rp1,612,780 | Rp3,305,410 | Rp4,918,190
2 | Rp1,364,660 | Rp3,136,956 | Rp4,501,616
3 | Rp1,488,720 | Rp3,417,909 | Rp4,906,629
Total | Rp4.466.160 | Rp9.860.275 | Rp14.326.435
Pengolahan data forecasted demand bulan Januari 2023
-42%
-71%
-65%
Dengan metode MILP, dihasilkan total biaya persediaan minimum yang mengurangi hingga 65% dibandingkan keputusan sebelumnya
Dari hasil forecast, ditemukan total biaya persediaan minimum pada bulan januari 2023 adalah Rp14.326.435

## Slide 22
Timeline
Alur dan periode waktu penelitian
progress

## Slide 23
Arnold, J. R., Chapman, S. N., & Clive, L. M. (2012). Introduction to Materials Management 7th ed. Pearson Prentice Hall
Atabay, Dennis. (2018). Comparison of Optimization Methods for Model Predictive Control: An Application to a Compressed Air Energy Storage System
Fiorroto et al. (2016). An analysis of formulations for the capacitated lot sizing problem with setup crossover. Computers & Industrial Engineering 106, 338
Geyer, R., Jambeck, J., Law, K. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances. Vol 3, Issue 7. DOI: 10.1126/sciadv.1700782
International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2021). Marine Plastic Polution. Issue Brief
Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2014). Operations and Supply Chain Management. 14th edition. McGraw-Hill Education
Jambeck, J., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T., Perryman, M, Andrady, A., Narayan, R., Law, K. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science. 347. 6223
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Pengelolaan Sampah Plastik
Kementerian Perindustrian. (2022). Usung Sirkular Ekonomi, Kemenperin Dukung Industri Olah Sampah Plastik. Siaran Pers.
Kusuma, R. I. & Hakim, I. M. (2020). Perancangan Model Persediaan Untuk Meminimalkan Total Biaya Persediaan Dengan Menggunakan Mixed Integer Linear Programming (MILP) pada Gudang Material MRO
Mohammadi, M., & Shekarian, E. (2017). A Mixed Integer Linear Programming Model for the Multi-item Uncapacitated Lot-Sizing Problem: A Case Study in the Trailer Manufacturing Industry. International Journal of Multivariate Data Analysis, 1(2), 173. DOI: 10.1504/IJMDA.2017.087623
Taha. H. A. (2007). Operations Research: An Introduction. 8th Edition. Prentice-Hall, Inc
Tap, M., & Mohammadi, M. (2012). A Mixed Integer Programming Model Formulation for Solving the Lot-Sizing Problem. International Journal of Computer Science Issues, 9(2), 28-36. DOI: 10.48550/arXiv.1205.6179
The World Bank. (2021). Pembuangan Limbah Plastik dari Sungai dan Garis Pantai di Indonesia.
Waters, D. (2003) Inventory Control and Management, John Wiley & Sons, New York
World Economic Forum. (2020). Mengurangi Polusi Plastik Secara Radikal di Indonesia
Referensi
Sumber-sumber acuan dalam penelitian

## Slide 24
TERIMA KASIH

## Slide 25
Lampiran
Gambaran langkah optimasi pada model
12
Input Data Model di Excel
Running Model Optimasi - Terminal /Text Editor
Export Hasil Model ke Excel
Output Model di Excel

## Slide 26
Lampiran
Perhitungan nilai safety stock yang digunakan
12
 | Clear | Light Blue | Mixed
safety stock (kg) | 10552 | 6834 | 8897
Z | 1.65
√LT | 1.00
σ | 6395 | 4142 | 5392
Notes: (Waters, 2003)

## Slide 27
Latar Belakang
Beberapa faktor penyebab peningkatan biaya persediaan bahan baku yang tinggi dengan menggunakan fishbone diagram
Peningkatan biaya persediaan bahan baku daur ulang
sebesar 27%
Method
Money
Material
Berdasarkan diagram di atas, diperlukan suatu upaya untuk mengurangi total biaya persediaan bahan baku perusahaan agar biaya yang dikeluarkan minimum sehingga hasil yang didapatkan menjadi maksimal
safety stock belum diterapkan
perencanaan persediaan belum optimal
biaya pemesanan & penyimpanan meningkat
kenaikan harga bahan baku
kuantitas dan waktu pesan belum optimal
banyak material reject
kelebihan & kekurangan persediaan
perencanaan penjadwalan bahan baku belum efisien
peningkatan pembelian bahan baku
peningkatan produksi
penggunaan metode tradisional
5
Sumber: Hasil Wawancara Pihak Perusahaan, 2023
kualitas bahan baku rendah
Notes: Berapa % tingginya

## Slide 28
Lampiran
Berikut adalah perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini
12
Judul | Penulis | Metode | Objek | Objectives | Parameter | Decision Variables
A MILP model for the multi-item uncapacitated lot-sizing problem | Mohammadi & Shekarian (2017) | MILP | Komponen trailer | Meminimalkan total biaya persediaan | Forecasted demand, biaya pesan, harga, biaya simpan, safety stock, dan lead time | Kuantitas pesan dan waktu pesan
A MIP Model Formulation for Solving the Lot-Sizing Problem | Tap (2012) | MIP | Komponen trailer | Menentukan jumlah pemesanan tiap periode | Lead time, biaya pesan, biaya simpan, safety stock, forecasted demand, harga item, periode | Jumlah item yang dipesan & periode pesan
Designing Inventory Models to Minimize Total Inventory Costs by Using MILP in the warehouse of MRO Materials | Irawati, R. K., Hakim, I. M. (2020) | MILP | MRO materials | Meminimalkan biaya persediaan | Lead time, harga material, biaya pesan. biaya simpan, safety stock, permintaan | Jumlah material yang dipesan dan periode pesan
Pengembangan Model Optimasi untuk Meminimalkan Total Biaya Persediaan pada Gudang Bahan Baku Daur Ulang Plastik dengan Metode Mixed Integer Linear Programming (MILP) | Julio Febrian (2023) | MILP | Bahan baku daur ulang plastik | Meminimalkan total biaya persediaan bahan baku | 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑, 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡, ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡, 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘, kapasitas gudang bahan baku, dan lead time bahan baku i | Kuantitas dan waktu pesan serta level persediaan
Notes: (Waters, 2003)

## Slide 29
Lampiran
Studi Literatur Forecast, Safety Stock,
12
Chapter 8 Demand Forecasting
Pinedo, M.L. Planning and Scheduling in Manufacturing and Services
-> mengenai hubungan safety stock dengan forecast
Notes: (Waters, 2003)

## Slide 30
Lampiran
Why Gurobi? Why Python?
12
Python merupakan bahasa pemrograman yang saat ini paling banyak digunakan di dunia termasuk dalam penyelesaian masalah optimasi, mudah dimengerti, komunitas luas, lengkap, open source, mendukung multi platform dan system, banyak sumber referensi
Gurobi dapat digunakan untuk variable dan constraint yang banyak dengan waktu yang sangat cepat, saat ini solver yang sangat baik untuk menyelesaikan masalah MILP, menggunakan teknologi tinggi, ditingkatkan secara terus-menerus dengan pembaharuan
1. Deterministic lebih sering digunakan dalam praktik karena stokastik secara umum harder to solve
2. Deterministic dapat digunakan dengan expected value sehingga cocok digunakan bersamaan dengan forecast.
3. Stochastic biasanya digunakan untuk memodelkan suatu masalah di tengan disruption risk tinggi yang lebih kompleks dengan skenario yang sangat banyak sedangkan kasus penelitian saya ini tidak diperlukan banyak skenario.
4. Deterministic models have the benefit of simplicity. They rely on single assumptions about long-term average returns and inflation. Deterministic is easier to understand
5. Stochastic Models, use lots of historical data to illustrate the likelihood of an event
Notes: (Waters, 2003)

## Slide 31
Feedback Seminar 1 Skripsi – 02 Maret 2023
Dosen Penguji: Prof. Dr. Ir. Teuku Yuri M. Zagloel, M.Eng.Sc & Ir. Fauzia Dianawati, M.Si
No. | Feedback Dosen Penguji | Progress | Hasil
1. | Mencari literatur yang menyatakan Overstock dimana persediaan tidak boleh lebih dari jumlah produksi nya |  | (Oxford Languages English Dictionaries, 2023) (Ramezani & Hoseinzadeh., 2022) (Fernandes, R., Gouveia, J. B., Pinho, C, 2010)
2. | Nama perusahaan dihapus |  | Tidak ada nama perusahaan
3. | Mencari solusi jika supplier tidak ada barang |  | Terdapat banyak supplier, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk pemeringkatan supplier agar dapat memilih sesuai ranking jika tidak ada barang
4. | Membandingkan biaya simpan dengan loss akibat stockout |  | Dibandingkan holding cost, loss akibat stockout sangat besar, 200jt gross sehingga constraint tidak diperbolehkan stockout
5. | Mempertimbangkan ke fungsi saat pasokan sedang murah dan sulit didapatkan, cek seasonal dari data historis |  | Penyesuaian pada model dengan penambahan variabel dan constraints. Penggunaan safetystock untuk yang murah, forecast untuk seasonal, dan parameter harga diganti sesuai expected value rata-rata pada rentang waktu periode tertentu
6. | Mencari pertimbangan literatur MILP yang seasonal |  | Maryam Mohammadi & Ehsan Shekarian. (2017). A mixed integer linear programming model for the multi-item uncapacitated lot-sizing problem: a case study in the manufacturing industry

## Slide 32
Feedback Seminar 2 Skripsi – 04 Mei 2023
Dosen Penguji: Dr.rer.pol. Romadhani Ardi S.T., M.T. & Ir. Fauzia Dianawati, M.Si
No. | Feedback Dosen Penguji | Progress | Hasil
1. | Melakukan kembali identifikasi biaya simpan yang sesuai kondisi riil, mencari variable cost dari fixed cost |  | Revisi Biaya
2. | Menambahkan keunikan dari industri recycling pada kasus penelitian ini seperti ketidakpastian ketersediaan bahan baku dari supplier |  | Seasonality SS
3. | Dari Form: - Lakukan analisa hasil perhitungan (luaran model) dengan tepat supaya bisa menjawab tujuan penelitian |  | 4 Analisa hasil
No. | Feedback Dosen Penguji | Progress | Hasil
1. | Mempelajari literatur, rumus, kelebihan, kekurangan metode forecast yang dipilih |  | Coba ARIMA
2. | Menunjukkan karakteristik barang recycle, lebih baik analisis lagi biaya simpan |  | OK
3. | Menghindari penyampaian hasil yang terlalu optimis (limitasi dan asumsi terlebih dahulu), kata optimal & hasil dari software (pahami cara kerja software & math nya) |  | OK
Ibu Ana
Pak Dhani
Ibu Inaki
No. | Feedback Dosen Pembimbing | Progress | Hasil
1. | Knowledge product diperdalam |  | OK
2. | Dari Form: - Dijelaskan proses bahan baku terutama untuk pemenuhan demand Komponen biayanya terutama holding cost dihitung & dijabarkan Tambahkan satuan pada hasil penelitian dan literatur khusus forecasting Cek biaya simpan tinggi 71% komponennya dibreakdown lagi |  | OK