## Slide 1: Pengembangan Model Optimasi untuk Meminimalkan Total Biaya Persediaan pada Gudang Bahan Baku Daur Ulang Plastik dengan Metode Mixed Integer Linear Programming (MILP)
Julio Febrian
1906354702
Sidang Skripsi
Dosen Pembimbing :
Inaki Maulida Hakim, S.T., M.T.
Dosen Penguji :
Ir. Fauzia Dianawati, M.Si.
Dr.rer.pol. Romadhani Ardi S.T., M.T.
xx Juni 2023

## Slide 2
Kesimpulan & Saran
5
Pengumpulan & Pengolahan Data
3
OUTLINE
Pendahuluan
1
2
4
Studi Literatur
Analisis
Latar Belakang
Rumusan Masalah
Metodologi
Tujuan & Batasan
Demand Forecasting
Safety Stock
Model Matematika
Model Python
Biaya Minimum
Keputusan Pesan
Rekomendasi
Referensi
Persediaan
MILP,Python,Gurobi
Forecasting
Optimasi
Biaya
Kuantitas Pesan
Periode Pesan
Sensitivitas

## Slide 3
Kondisi umum mengenai daur ulang plastik
Latar Belakang
Sumber : World Economic Forum, 2020
Reduce
Reuse
Recycle
1
Tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia masih tergolong rendah (10%), Indonesia perlu meningkatkan kapasitas daur ulang hingga 4x lipat (The World Bank, 2021), berbagai program & kebijakan pemerintah mendorong pertumbuhan industri pengelolaan sampah (Kementerian Perindustrian, 2022)
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022
Chart: Jumlah Sampah Plastik di Indonesia
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Sampah Plastik (ton) | 10050000 | 11675160 | 12014900 | 12817000
10,1%
Rata-rata peningkatan produksi plastik 5,8 juta ton/tahun, setiap tahun 300 juta ton diproduksi dengan 14 juta ton berakhir di laut (International Union for Conservation of Nature, 2021), Indonesia merupakan negara dengan sampah plastik terbanyak kedua dimana 0,48 – 1,29 juta ton per tahun mencemari lautan (Jambeck et al., 2015)

## Slide 4
Input-Proses-Output dan permasalahan
Latar Belakang
Proses Pengadaan Bahan Baku
Output
Pemasok (Pengepress)
Forecasting
Produksi (Recycling)
Gudang (Penyimpanan)
2
Input
Light Blue
Clear
Mix
Chart: Peningkatan Biaya Persediaan
| 2021 | 2022
Total | 477.8 | 654.6
27%
Chart: Proporsi Penyimpanan
| Biaya Simpan (Holding Cost) | Biaya Pesan (Ordering Cost)
 | 0.81836 | 0.18164
Pengumpul (Individu & Grup)
Chart: Akumulasi Nilai ITO Tahun 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nilai ITO | 0.2524 | 0.12489 | 0.23403 | 0.24975 | 0.1869 | 0.14843 | 0.16237 | 0.29382 | 0.27857 | 0.051112 | 0.13586 | 0.0088433
Nilai ITO Rendah
Biaya Persediaan Tinggi
Penumpukan Material
Manufaktur (Botol PET)
Konsumen (Rumah Tangga)
Waste Collection
Serpihan PET
Manufaktur (Barang Jadi)

## Slide 5
Studi Literatur
Tinjauan Mixed Integer Linear Programming (MILP) dan model permasalahan optimasi persediaan
Metode penyelesaian masalah penelitian operasi dimana pemrograman sebuah model dibuat memberikan beberapa output variabel bernilai integer (Taha, 2007)
Kelebihan : lebih realistis dan fleksibel serta dapat berskala untuk masalah besar dan kompleks (Atabay, 2018) Kekurangan : efisiensi waktu kalkulasi lebih rendah (Haksever, 2005), single-objective (Atabay, 2018)
3
Sumber:Mohammadi & Shekarian (2017);Tap (2012)
Lot-Sizing Problem
Masalah optimisasi persediaan yang melibatkan penentuan kapan dan berapa banyak barang yang akan dipesan pada setiap periode untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimum (Fiorotto et al, 2016)
Inventory Planning
Menentukan tingkat persediaan dan pemesanan yang akurat, kapan waktu, dan berapa jumlah pesanan yang tepat (Jacobs & Chase, 2014)
Judul | Metode | Hasil
A MILP model for the multi-item uncapacitated lot-sizing problem | MILP | Mengembangkan model kuantitas dan periode waktu pesan yang optimal pada setiap produk yang meminimalkan total biaya persediaan dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan pada perusahaan manufaktur serta metode peramalan yang tepat
A MIP Model Formulation for Solving the Lot-Sizing Problem | MILP | 
Judul | Metode | Hasil
 | MILP | Mengembangkan model kuantitas dan periode waktu pesan yang optimal pada setiap produk yang meminimalkan total biaya persediaan dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan pada perusahaan manufaktur serta metode peramalan yang tepat
 | MILP | 
Inventory Management
Penelitian Terdahulu
Model Optimasi MILP
Membuat keputusan kuantitas dan waktu pesan yang efisien dapat menghasilkan biaya persediaan minimum (Kusuma & Hakim, 2020)

## Slide 6
Studi Literatur
Tinjauan Mixed Integer Linear Programming (MILP) dan model permasalahan optimasi persediaan
Keputusan investasi yang penting dengan tingkat prioritas yang tinggi sehingga perlu pertimbangan yang baik (Johns & Harding, 2001)
Dapat dioptimalkan dengan perencanaan yang baik dan manajemen persediaan yang optimal (Pinedo, 2005)
Melakukan efisiensi keputusan kuantitas pemesanan dan waktu pesan akan menghasilkan total biaya persediaan yang minimum (Kusuma & Hakim, 2020)
komponen biaya manajemen persediaan yang dikemukakan oleh Jacobs & Chase (2014), yaitu ordering cost, setup cost, holding cost, dan shortage cost.
penilaian persediaan (Jacobs & Chase, 2014) FIFO LIFO weighted average Harga standar
Tingkat perputaran persediaan merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja efisiensi dan efektivitas manajemen persediaan (Heizer & Render, 2014).
Parameter ini adalah rasio yang menunjukkan berapa kali persediaan telah dilakukan aktivitas penjualan dan penggantian persediaan selama periode tertentu (Kwak, 2019).
3
Biaya Persediaan
Inventory Turnover
Forecasting
Safety Stock

## Slide 7
Studi Literatur
Tinjauan Mixed Integer Linear Programming (MILP) dan model permasalahan optimasi persediaan
Menurut Arnold et al. (2012), persediaan pengaman disebut juga persediaan fluktuasi karena mencegah disrupsi dalam manufaktur produk kepada pelanggan akibat ketidakpastian acak dari fluktuasi persediaan. Nilai persediaan pengaman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor (Kusuma & Hakim, 2020): reorder point Service level Lead time Variabilitas permintaan. Waters (2003)
Peramalan permintaan adalah prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan (Heizer & Render, 2014).
Salah satu pertimbangan manajemen persediaan perusahaan adalah bagaimana mengestimasi siklus fluktuasi permintaan (Mohammadi & Shekarian, 2017).
Terdapat berbagai macam metode dalam meramalkan permintaan (Chopra & Mendl, 2016) Trend Analysis, regression analysis, exponential smoothing, moving average, ARIMA
MAD MSD MAPE (Phakdeewongthep, 2021).
Terdapat beberapa bagian dalam penyusunan program linear (Jünger et al., 2010): Variabel keputusan, Fungsi tujuan, Fungsi kendala
MILP merupakan suatu metode penyelesaian masalah penelitian operasi dimana pemrograman sebuah model yang dibuat memberikan sebagian output variabel bernilai integer (Taha, 2007). MILP adalah suatu program optimasi yang melibatkan variabel-variabel integer dan kontinu (Pochet, 2005)
3
MILP
Python
Gurobi Optimizer
MILP

## Slide 8
Rumusan Masalah
Rumusan, tujuan, dan batasan penelitian
Bagaimana upaya untuk meminimalkan total biaya bahan baku pada industri daur ulang plastik?
Kuantitas dan waktu pesan yang belum optimal menyebabkan kenaikan biaya pemesanan & biaya penyimpanan yang memicu peningkatan biaya persediaan bahan baku sebesar 27%
Penggunaan metode manajemen persediaan tradisional yang belum efektif membuat pengambilan keputusan kurang cepat dan akurat
4
Perencanaan peramalan permintaan dan penjadwalan kedatangan bahan baku belum efektif & efisien sesuai kebutuhan
Rumusan Masalah
Tujuan
Batasan
Mendapatkan model matematis untuk meminimalkan biaya bahan baku pada industri daur ulang plastik
Mendapatkan kuantitas pesan (Q) dan waktu pemesanan bahan baku pada industri daur ulang plastik
Pada bagian gudang bahan baku di perusahaan industri daur ulang plastik
Data historis bulan Januari sampai Desember 2022
Objek bahan baku jenis plastik PET Clear, Light Blue, dan Mix
Tujuan

## Slide 9
Metodologi
Tahapan penelitian
Tahap Awal
Studi Literatur
Pengumpulan Data
Pengolahan Data
Analisis Hasil
Tahap Akhir
Mulai
Menentukan tema & topik penelitian
Menentukan rumusan masalah
Menentukan tujuan & batasan penelitan
Melakukan tinjauan pustaka terkait hal-hal berikut:
Identifikasi kebutuhan data
Forecasting & safety stock
Mengembangkan model matematika & Python
Verifikasi & validasi model
Analisis biaya sebelum dan sesudah perbaikan
Terverifikasi & tervalidasi?
progress
Analisis sensitivitas
Ya
Tidak
Membuat kesimpulan dan saran
Selesai
Mengumpulkan data antara lain:
Harga material
Biaya pesan
Biaya simpan
Demand
Persediaan awal & akhir
Lead time
Manajemen Persediaan
Mixed Integer Linear Programming
Bahasa Pemrograman
5
Primer
Sekunder:

## Slide 10
Pengumpulan Data
Rangkuman data yang digunakan dalam mengembangkan model optimasi persediaan bahan baku
6
Harga / kg | Rp8.000 | Rp7000 | Rp7300
Lead Time (hari) | 1-3 | 1-3 | 1-3
Pengiriman Rp. 100.000
Harga
Lead Time
Biaya Simpan
Biaya Pesan
Permintaan
1
3
2
4
5
Data yang diambil terbagi menjadi data primer dan data sekunder:
Data primer didapatkan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan penanggung jawab gudang dan beberapa pihak lain terkait penelitian
Data sekunder didapatkan dari data historis perusahaan pada tahun 2022
Data Sekunder
Administrasi Rp. 24.000
No. | Nama Bahan Baku | Proses Penyimpanan | Biaya Komponen | Biaya Simpan (Rp)
1 | Clear | Operasional penyimpanan | 63 | 84
 |  | Faktor harga bahan baku | 21 | 
2 | Light Blue | Operasional penyimpanan | 63 | 70
 |  | Faktor harga bahan baku | 7 | 
3 | Mix | Operasional penyimpanan | 63 | 77
No. | Proses Pemesanan | Biaya Pesan (Rp)
1 | Pengiriman truk | 100.000
2 | Administrasi | 24.000
 | Total | 124.000

## Slide 11
variabel biner menyatakan keputusan pesan
Pengolahan Data
Pengembangan model matematika
7
Batasan & Asumsi:
Sets:
Variabel Keputusan:
Parameter:
Keterangan:
1 = melakukan pemesanan i pada periode t
0 = tidak melakukan pemesanan i pada periode t
Fungsi Tujuan:
1) Periode perencanaan (planning horizon) diketahui, yaitu 1 periode = 1 minggu
2) Biaya pesan dan harga di semua periode dianggap tetap dan tidak tergantung pada jumlah pemesanan
3) Semua demand harus terpenuhi, tidak diperbolehkan adanya shortage
4) Tiap bahan baku berasal dari pemasok-pemasok yang berbeda sehingga pemesanan terpisah
i : jenis bahan baku (i = 1,2,3)
t : periode waktu (t = 0,…,T), T = planning horizon
Meminimalkan total biaya persediaan bahan baku
=
=
=
=
= lead time bahan baku i
=
= kapasitas gudang bahan baku i

## Slide 12
Pengolahan Data
Fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam pengembangan model matematika dan model Python
8
(1)
Fungsi Tujuan: Meminimalkan (total biaya persediaan)
Fungsi Kendala:
Demand & Inventory Level Constraint
Safety Stock Constraint
(2)

## Slide 13
Pengolahan Data
Fungsi kendala (constraint) dalam pengembangan model matematika dan model Python
9
=
(5)
Fungsi Kendala (Lanjutan)
(6)
(4)
Big-M Value Constraint
(3)
Capacity Constraint
Binary Constraint
Non-negativity Constraint

## Slide 14
Pengolahan Data
Demand forecasting dan perhitungan nilai safety stock
10
(Waters, 2003)
Didapatkan metode peramalan yang paling sesuai adalah
No. | Metode peramalan | MAD | MSD | MAPE
1 | Moving Average m=2 | 1,4 | 2,9 | 11
2 | Moving Average m=3 | 1,3 | 2,6 | 10,4
3 | Moving Average m=4 | 1,3 | 2,4 | 9,8
4 | Simple Exponential Smoothing | 1,2 | 2 | 9,1
5 | Holt’s Model | 1,6 | 4,1 | 12,6
6 | Winter’s Model | 1,1 | 1,9 | 8,9
7 | ARIMA (1,1,0) | 1,3 | 1,8 | 11
No. | Nama Bahan Baku | Safety Stock (kg)
1 | Clear | 46321
2 | Light Blue | 30419
3 | Mix | 39251
Notes: (Waters, 2003)

## Slide 15
Pengolahan Data
Verifikasi model
11
Verifikasi Model
Model berhasil berjalan dengan tidak ada error / debugging
dan menghasilkan status solusi optimal dengan gap < 0.1%
Pengujian model dengan data historis
Model dijalankan pada Python 3.9.7 dengan bantuan solver
Gurobi Optimizer v10.0 dengan spesifikasi perangkat berikut:
Intel (R) Core i5-10300H CPU @2.50 Ghz RAM 16 GB
Windows 10, sistem operasi 64-bit, x64-based processor
Branch-and-Bound
Metode untuk memecahkan masalah optimasi MILP dengan memecah sub-masalah yang lebih kecil dan menggunakan fungsi pembatas untuk mengeliminasi sub-masalah yang tidak dapat memuat solusi optimal dengan algoritma yang meliputi preprocessing, relaxation, branching variable, search tree, dan nodes

## Slide 16
No. | Komponen Biaya | Biaya (Rp)
1 | Holding Cost | 469.486.899
2 | Ordering Cost (138 kali pesan) | 17.112.000
 | Total biaya persediaan | 486.598.899
Pengolahan Data
Validasi model
12
Fungsi Kendala | Hasil | Keterangan
(1) Demand & Inventory Level Constraint | Jumlah material yang dipesan memenuhi semua demand | Terpenuhi
(2) Safety Stock Constraint | Nilai persediaan awal tiap periode selalu lebih besar atau sama dengan jumlah safety stock | Terpenuhi
(3) Big-M Value Constraint | Terdapat sejumlah pemesanan yang totalnya sesuai dengan jumlah demand | Terpenuhi
(4) Capacity Constraint | Persediaan tiap periode selalu lebih kecil atau sama dengan kapasitas gudang bahan baku | Terpenuhi
(5) Binary Constraint | Keputusan pesan selalu bernilai 1 (pesan) atau 0 (tidak pesan) | Terpenuhi
(6) Non-negativity Constraint | Tidak ditemukan variabel keputusan yang lebih kecil dari nol | Terpenuhi
Peninjauan hasil model terhadap fungsi kendala
Perbandingan hasil perhitungan dengan hasil model memastikan model mampu merepresentasikan kondisi actual
Pengujian dengan data dummy atau data lain
Berdasarkan keempat hasil pengujian, disimpulkan bahwa model terverifikasi dan tervalidasi

## Slide 17
Pengolahan Data
Hasil pengolahan data
15
Hasil Model historis 52 periode
Pengolahan data forecasted demand 12 periode
No. | Nama Bahan Baku | Satuan | Permintaan | Kuantitas Pemesanan | Total Biaya Persediaan (Rp)
1 | Clear | kg | 2.999.572 | 2.999.572 | 205.448.440
2 | Light Blue | kg | 1.953.108 | 1.953.108 | 117.718.350
3 | Mix | kg | 2.542.053 | 2.542.053 | 163.432.109
Total |  |  | 7.494.733 | 7.494.733 | 486.598.899
No. | Nama Bahan Baku | Satuan | Permintaan | Kuantitas Pemesanan | Total Biaya Persediaan (Rp)
1 | Clear | kg | 884.833 | 884.833 | 44.288.604
2 | Light Blue | kg | 654.554 | 654.554 | 24.910.630
3 | Mix | kg | 773.940 | 773.940 | 34.733.597
Total |  |  | 2.313.327 | 2.313.327 | 103.932.831
Jumlah yang dibutuhkan setiap bahan baku per periode sesuai demand, dapat diketahui bahwa semua permintaan bahan baku terpenuhi dengan biaya yang minimal
Total biaya persediaan untuk periode peramalan dapat diketahui dan selanjutnya digunakan sebagai acuan rekomendasi perencanaan bahan baku di masa yang akan datang bagi gudang perusahaan. x

## Slide 18
Pengolahan Data
Detail kuantitas pesan (Q) dan periode pesan (Y) hasil pengolahan data (historis)
13
Periode (2022) |  |  | Material 1 |  |  | Material 2 |  |  | Material 3
Periode |  |  |  |  |  |  |  |  | Mix (kg)
1 | Q(1,1) | 1 | 96620 | Q(2,1) | 1 | 22257 | Q(3,1) | 1 | 47732
2 | Q(1,2) | 1 | 73998 | Q(2,2) | 1 | 51131 | Q(3,2) | 1 | 65982
3 | Q(1,3) | 1 | 76124 | Q(2,3) | 1 | 50891 | Q(3,3) | 1 | 63460
4 | Q(1,4) | 1 | 82991 | Q(2,4) | 1 | 50057 | Q(3,4) | 1 | 66582
5 | Q(1,5) | 1 | 72013 | Q(2,5) | 1 | 40959 | Q(3,5) | 1 | 56036
6 | Q(1,6) | 1 | 24411 | Q(2,6) | 1 | 17493 | Q(3,6) | 1 | 22884
7 | Q(1,7) | 0 | 0 | Q(2,7) | 0 | 0 | Q(3,7) | 0 | 0
8 | Q(1,8) | 1 | 61513 | Q(2,8) | 1 | 39083 | Q(3,8) | 1 | 56131
9 | Q(1,9) | 1 | 56261 | Q(2,9) | 1 | 33855 | Q(3,9) | 1 | 45111
10 | Q(1,10) | 1 | 82011 | Q(2,10) | 1 | 51537 | Q(3,10) | 1 | 64566
… | … | … | … | … | … | … | … | … | …
52 | Q(1,52) | 0 | 0 | Q(2,52) | 0 | 0 | Q(3,52) | 0 | 0
Periode (2022) |  |  | Material 1 |  |  | Material 2 |  |  | Material 3
Periode |  |  |  |  |  |  |  |  | Mix (kg)
1 | Q(1,1) | 1 | 96620 | Q(2,1) | 1 | 22257 | Q(3,1) | 1 | 47732
2 | Q(1,2) | 1 | 73998 | Q(2,2) | 1 | 51131 | Q(3,2) | 1 | 65982
3 | Q(1,3) | 1 | 76124 | Q(2,3) | 1 | 50891 | Q(3,3) | 1 | 63460
4 | Q(1,4) | 1 | 82991 | Q(2,4) | 1 | 50057 | Q(3,4) | 1 | 66582
5 | Q(1,5) | 1 | 72013 | Q(2,5) | 1 | 40959 | Q(3,5) | 1 | 56036
6 | Q(1,6) | 1 | 24411 | Q(2,6) | 1 | 17493 | Q(3,6) | 1 | 22884
7 | Q(1,7) | 0 | 0 | Q(2,7) | 0 | 0 | Q(3,7) | 0 | 0
8 | Q(1,8) | 1 | 61513 | Q(2,8) | 1 | 39083 | Q(3,8) | 1 | 56131
9 | Q(1,9) | 1 | 56261 | Q(2,9) | 1 | 33855 | Q(3,9) | 1 | 45111
10 | Q(1,10) | 1 | 82011 | Q(2,10) | 1 | 51537 | Q(3,10) | 1 | 64566
… | … | … | … | … | … | … | … | … | …
52 | Q(1,52) | 0 | 0 | Q(2,52) | 0 | 0 | Q(3,52) | 0 | 0
Ditemukan solusi terbaik dari pengorbanan atau pertukaran (trade-off) antara biaya pemesanan dan biaya penyimpana. Model python diperintahkan untuk meminimalkan total biaya dengan membuat keputusan mengenai perencanaan pemesanan bahan baku dalam waktu yang singkat dan hasil yang akurat dibandingkan perhitungan manual karena kompleksitas perhitungan diselesaikan oleh model komputasi hingga mendapatkan solusi yang optimal.

## Slide 19
Pengolahan Data
Detail kuantitas pesan (Q) dan periode pesan (Y) hasil pengolahan data (forecast)
14
Periode Forecast (2023) |  |  | Material 1 |  |  | Material 2 |  |  | Material 3
Periode |  |  |  |  |  |  |  |  | Mix
1 | Q(1,1) | 1 | 124560 | Q(2,1) | 1 | 83435 | Q(3,1) | 1 | 105707
2 | Q(1,2) | 1 | 74939 | Q(2,2) | 1 | 54644 | Q(3,2) | 1 | 66224
3 | Q(1,3) | 1 | 77128 | Q(2,3) | 1 | 54121 | Q(3,3) | 1 | 66839
4 | Q(1,4) | 1 | 75449 | Q(2,4) | 1 | 55211 | Q(3,4) | 1 | 66132
5 | Q(1,5) | 1 | 76518 | Q(2,5) | 1 | 54385 | Q(3,5) | 1 | 65957
6 | Q(1,6) | 1 | 76013 | Q(2,6) | 1 | 56469 | Q(3,6) | 1 | 65971
7 | Q(1,7) | 1 | 63251 | Q(2,7) | 1 | 46607 | Q(3,7) | 1 | 55616
8 | Q(1,8) | 1 | 75560 | Q(2,8) | 1 | 57286 | Q(3,8) | 1 | 65993
9 | Q(1,9) | 1 | 75384 | Q(2,9) | 1 | 56872 | Q(3,9) | 1 | 66613
10 | Q(1,10) | 1 | 75072 | Q(2,10) | 1 | 58453 | Q(3,10) | 1 | 66258
11 | Q(1,11) | 1 | 74758 | Q(1,11) | 1 | 58343 | Q(1,11) | 1 | 66572
12 | Q(1,12) | 1 | 62522 | Q(1,12) | 1 | 49147 | Q(1,12) | 1 | 55309
Periode Forecast (2023) |  |  | Material 1 |  |  | Material 2 |  |  | Material 3
Periode |  |  |  |  |  |  |  |  | Mix
1 | Q(1,1) | 1 | 124560 | Q(2,1) | 1 | 83435 | Q(3,1) | 1 | 105707
2 | Q(1,2) | 1 | 74939 | Q(2,2) | 1 | 54644 | Q(3,2) | 1 | 66224
3 | Q(1,3) | 1 | 77128 | Q(2,3) | 1 | 54121 | Q(3,3) | 1 | 66839
4 | Q(1,4) | 1 | 75449 | Q(2,4) | 1 | 55211 | Q(3,4) | 1 | 66132
5 | Q(1,5) | 1 | 76518 | Q(2,5) | 1 | 54385 | Q(3,5) | 1 | 65957
6 | Q(1,6) | 1 | 76013 | Q(2,6) | 1 | 56469 | Q(3,6) | 1 | 65971
7 | Q(1,7) | 1 | 63251 | Q(2,7) | 1 | 46607 | Q(3,7) | 1 | 55616
8 | Q(1,8) | 1 | 75560 | Q(2,8) | 1 | 57286 | Q(3,8) | 1 | 65993
9 | Q(1,9) | 1 | 75384 | Q(2,9) | 1 | 56872 | Q(3,9) | 1 | 66613
10 | Q(1,10) | 1 | 75072 | Q(2,10) | 1 | 58453 | Q(3,10) | 1 | 66258
11 | Q(1,11) | 1 | 74758 | Q(1,11) | 1 | 58343 | Q(1,11) | 1 | 66572
12 | Q(1,12) | 1 | 62522 | Q(1,12) | 1 | 49147 | Q(1,12) | 1 | 55309
Penggunaan model ini dapat menjadi salah satu alat perencanaan dan penjadwalan bahan baku dimana hasilnya berhubungan dengan Jadwal Produksi Induk (Master Production Schedule) perusahaan yang mengatur kapan dan berapa banyak bahan baku harus dipesan agar proses produksi lancar dan semua permintaan terpenuhi serta pada akhirnya mencapai kepuasan pelanggan yang baik, semua dilakukan dengan biaya yang minimum

## Slide 20
Analisis
Analisis hasil kuantitas pemesanan (Q), periode pemesanan (Y), dan total biaya persediaan
15
Chart: Kuantitas Pemesanan (Q)
| 1 (clear) | 2 (light blue) | 3 (mix)
Triwulan 1 | 790371.2 | 528565.1 | 599371.2
Triwulan 2 | 827657.9 | 470122.2 | 750775
Triwulan 3 | 838275.4 | 536267.2 | 785973.2
Triwulan 4 | 530826.4 | 370279.6 | 361368.4
Total | 2987130.9 | 1905234.1 | 2497487.8
Chart: Periode Pemesanan (Y)
| 1 (clear) | 2 (light blue) | 3 (mix)
Triwulan 1 | 12 | 12 | 12
Triwulan 2 | 12 | 12 | 12
Triwulan 3 | 13 | 13 | 13
Triwulan 4 | 9 | 9 | 9
Total | 46 | 46 | 46
Chart: Total Biaya Persediaan
| 1 (clear) | 2 (light blue) | 3 (mix)
Triwulan 1 | 49.4848 | 30.4585 | 41.3454
Triwulan 2 | 52.0705 | 29.1693 | 40.7783
Triwulan 3 | 52.1945 | 29.2933 | 40.9023
Triwulan 4 | 51.6985 | 28.7973 | 40.4063
Total | 205.4484 | 117.7184 | 163.4321
Kuantitas pemesanan (Q) pada tahun 2022 adalah 7.494.333 kg dimana yang terbesar terdapat pada bahan baku botol PET clear dengan Q sebanyak 2.987.131 kg diikuti oleh bahan baku PET mix dengan Q sebanyak 2.497.488 kg, sedangkan Q yang terkecil adalah bahan baku botol PET light blue sebanyak 1.905.234 kg.
Periode pemesanan sebanyak total 138 kali untuk tiap jenis bahan baku dengan masing-masing 46 kali pemesanan yang dibagi ke dalam periode-periode mingguan dengan persebaran pemesanan berdasarkan pola permintaan. Pemesanan secara triwulan bervariasi dari 9 – 13.
Total biaya persediaan yang paling besar ditemukan pada bahan baku botol PET clear Rp205.448.440 diikuti oleh bahan baku botol PET mix sebesar Rp163.432.109 dan biaya terendah pada bahan baku PET light blue sebesar Rp117.718.350. Total biaya persediaan ini didominasi oleh komponen biaya simpan.

## Slide 21
Analisis
Analisis perbandingan biaya dan nilai ITO kondisi aktual dan model
15
Komponen Biaya | Biaya Aktual (dalam jutaan rupiah) |  |  | Biaya Model (dalam jutaan rupiah) |  | 
 | Clear | Light Blue | Mix | Clear | Light Blue | Mix
Biaya Simpan | 201,5 | 161,4 | 223,7 | 199,7 | 112,0 | 157,7
Biaya Pesan | 22,3 | 22,8 | 22,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7
Biaya Persediaan | 223,8 | 184,2 | 246,5 | 205,4 | 117,7 | 163,4
Total | 654,6 |  |  | 486,5 |  | 
Ditemukan bahwa terdapat penurunan pada biaya simpan maupun biaya pesan pada setiap bahan baku daur ulang plastik. Biaya simpan berkurang sebesar 20%, sedangkan biaya pesan berkurang sebesar 75% dari kondisi aktual
Chart: Perbandingan Biaya Sebelum dan Sesudah
| Clear | Light Blue | Mix | Total | Clear | Light Blue | Mix | Total | Biaya Aktual | Biaya Model
Biaya Simpan | 201.5 | 161.4 | 223.7 | 586.6 | 199.7 | 112 | 157.7 | 469.4
Biaya Pesan | 22.3 | 22.8 | 22.8 | 67.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 17.1
Biaya Persediaan | 223.8 | 184.2 | 246.5 | 654.5 | 205.4 | 117.7 | 163.4 | 486.5

## Slide 22
Analisis
Analisis perbandingan biaya dan nilai ITO kondisi aktual dan model
15
Kondisi Hasil | Saldo Awal (dalam jutaan rupiah) | Saldo Akhir (dalam jutaan rupiah) | Rata-rata Saldo (dalam jutaan rupiah) | Total Penjualan (dalam jutaan rupiah) | Nilai ITO
 | A | B | (A+B)/2 | C | C/(A+B)/2
Aktual | 351.288 | 359.060 | 355.174 | 60.668 | 0,17
Model | 43.066 | 45.491 | 44.279 | 60.668 | 1,37
Peningkatan nilai ITO ini menunjukkan bahwa model pada penelitian ini dapat menyelesaikan masalah perputaran persediaan bahan baku pada gudang. Peningkatan ini dapat terjadi dikarenakan jumlah bahan baku yang disimpan akurat sesuai kebutuhan.

## Slide 23
Analisis
Analisis sensitivitas perubahan parameter harga dan jumlah permintaan
15
Harga beli bahan baku dan jumlah permintaan berbanding lurus dengan total biaya persediaan
Keterangan Skenario | Bahan Baku |  | 
 | Clear (Rp) | Light Blue (Rp) | Mix (Rp)
Biaya Persediaan Awal | 205.448.440 | 117.718.350 | 163.432.109
Penurunan 5% | 195.936.800 | 112.917.735 | 155.238.441
Penurunan 10% | 186.425.160 | 106.516.915 | 147.044.773
Penurunan 15% | 174.535.610 | 101.716.300 | 138.851.105
Kenaikan 5% | 214.960.080 | 124.119.170 | 171.625.777
Kenaikan 10% | 224.471.720 | 128.919.785 | 179.819.445
Kenaikan 15% (Rp) | 236.361.270 | 135.320.605 | 188.013.113
Chart: Total Biaya Persediaan Akibat Perubahan Harga Material
| Normal | Penurunan 5% | Penurunan 10% | Penurunan 15% | Kenaikan 5% | Kenaikan 10% | Kenaikan 15%
Material 1 | 205448440 | 195936800 | 186425160 | 174535610 | 214960080 | 224471720 | 236361270
Material 2 | 117718350 | 112917735 | 106516915 | 101716300 | 124119170 | 128919785 | 135320605
Material 3 | 163432109 | 155238441 | 147044773 | 138851105 | 171625777 | 179819445 | 188013113
Keterangan Skenario | Bahan Baku |  | 
 | Clear | Light Blue | Mix
Biaya Persediaan Awal | 205.448.440 | 117.718.350 | 163.432.109
Penurunan 5% | 195.526.696 | 112.288.380 | 155.727.335
Penurunan 10% | 185.604.952 | 106.861.980 | 148.018.634
Penurunan 15% | 175.681.536 | 101.430.386 | 140.312.924
Kenaikan 5% | 215.369.126 | 123.149.884 | 171.141.039
Kenaikan 10% | 225.291.024 | 128.579.758 | 178.848.068
Kenaikan 15% (Rp) | 235.212.921 | 134.009.633 | 186.555.097
Chart: Total Biaya Persediaan Akibat Perubahan Jumlah Permintaan
| Normal | Penurunan 5% | Penurunan 10% | Penurunan 15% | Kenaikan 5% | Kenaikan 10% | Kenaikan 15%
Material 1 | 205448440 | 195526696 | 185604952 | 175681536 | 215369126 | 225291024 | 235212921
Material 2 | 117718350 | 112288380 | 106861980 | 101430386 | 123149884 | 128579758 | 134009633
Material 3 | 163432109 | 155727335 | 148018634 | 140312924 | 171141039 | 178848068 | 186555097

## Slide 24
Kesimpulan & Saran
Biaya minimum dengan keputusan pesan yang optimal dan rekomendasi
15
Pengembangan model hasil metode Mixed Integer Linear Programming (MILP) dapat meminimalkan total biaya persediaan sebesar 26% atau setara dengan Rp168.049.200 dari biaya awal persediaan sebesar Rp654.648.099 menjadi Rp486.598.899. Penggunaan metode MILP ini juga dapat meningkatkan nilai inventory turnover perusahaaan sebesar 1,20 dari 0,17 menjadi 1,37.
Kuantitas pesan (Q) dan waktu pesan (Y) yang dihasilkan model menunjukkan nilai optimal sebesar 7.494.333 kg dari total tiga jenis bahan baku daur ulang plastik yang dipenuhi dengan melakukan pemesanan sebanyak 138 kali pada periode sesuai dengan masing-masing waktu perencanaan dan penjadwalan bahan baku yang telah ditemukan dari model. Dengan melakukan keputusan sesuai dengan hasil model, maka akan meminimalkan total biaya persediaan gudang bahan baku pada industri daur ulang plastik.

## Slide 25
Arnold, J. R., Chapman, S. N., & Clive, L. M. (2012). Introduction to Materials Management 7th ed. Pearson Prentice Hall
Atabay, Dennis. (2018). Comparison of Optimization Methods for Model Predictive Control: An Application to a Compressed Air Energy Storage System
Fiorroto et al. (2016). An analysis of formulations for the capacitated lot sizing problem with setup crossover. Computers & Industrial Engineering 106, 338
Geyer, R., Jambeck, J., Law, K. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances. Vol 3, Issue 7. DOI: 10.1126/sciadv.1700782
International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2021). Marine Plastic Polution. Issue Brief
Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2014). Operations and Supply Chain Management. 14th edition. McGraw-Hill Education
Jambeck, J., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T., Perryman, M, Andrady, A., Narayan, R., Law, K. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science. 347. 6223
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Pengelolaan Sampah Plastik
Kementerian Perindustrian. (2022). Usung Sirkular Ekonomi, Kemenperin Dukung Industri Olah Sampah Plastik. Siaran Pers.
Kusuma, R. I. & Hakim, I. M. (2020). Perancangan Model Persediaan Untuk Meminimalkan Total Biaya Persediaan Dengan Menggunakan Mixed Integer Linear Programming (MILP) pada Gudang Material MRO
Mohammadi, M., & Shekarian, E. (2017). A Mixed Integer Linear Programming Model for the Multi-item Uncapacitated Lot-Sizing Problem: A Case Study in the Trailer Manufacturing Industry. International Journal of Multivariate Data Analysis, 1(2), 173. DOI: 10.1504/IJMDA.2017.087623
Taha. H. A. (2007). Operations Research: An Introduction. 8th Edition. Prentice-Hall, Inc
Tap, M., & Mohammadi, M. (2012). A Mixed Integer Programming Model Formulation for Solving the Lot-Sizing Problem. International Journal of Computer Science Issues, 9(2), 28-36. DOI: 10.48550/arXiv.1205.6179
The World Bank. (2021). Pembuangan Limbah Plastik dari Sungai dan Garis Pantai di Indonesia.
Waters, D. (2003) Inventory Control and Management, John Wiley & Sons, New York
World Economic Forum. (2020). Mengurangi Polusi Plastik Secara Radikal di Indonesia
Referensi
Sumber-sumber acuan dalam penelitian

## Slide 26
TERIMA KASIH

## Slide 27
Lampiran
Gambaran langkah optimasi pada model
12
Input Data Model di Excel
Running Model Optimasi - Terminal /Text Editor
Export Hasil Model ke Excel
Output Model di Excel

## Slide 28
Lampiran
Perhitungan nilai safety stock yang digunakan
12
 | Clear | Light Blue | Mixed
safety stock (kg) | 10552 | 6834 | 8897
Z | 1.65
√LT | 1.00
σ | 6395 | 4142 | 5392
Notes: (Waters, 2003)

## Slide 29
Latar Belakang
Beberapa faktor penyebab peningkatan biaya persediaan bahan baku yang tinggi dengan menggunakan fishbone diagram
Peningkatan biaya persediaan bahan baku daur ulang
sebesar 27%
Method
Money
Material
Berdasarkan diagram di atas, diperlukan suatu upaya untuk mengurangi total biaya persediaan bahan baku perusahaan agar biaya yang dikeluarkan minimum sehingga hasil yang didapatkan menjadi maksimal
safety stock belum diterapkan
perencanaan persediaan belum optimal
biaya pemesanan & penyimpanan meningkat
kenaikan harga bahan baku
kuantitas dan waktu pesan belum optimal
banyak material reject
kelebihan & kekurangan persediaan
perencanaan penjadwalan bahan baku belum efisien
peningkatan pembelian bahan baku
peningkatan produksi
penggunaan metode tradisional
5
Sumber: Hasil Wawancara Pihak Perusahaan, 2023
kualitas bahan baku rendah
Notes: Berapa % tingginya

## Slide 30
Lampiran
Berikut adalah perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini
12
Judul | Penulis | Metode | Objek | Objectives | Parameter | Decision Variables
A MILP model for the multi-item uncapacitated lot-sizing problem | Mohammadi & Shekarian (2017) | MILP | Komponen trailer | Meminimalkan total biaya persediaan | Forecasted demand, biaya pesan, harga, biaya simpan, safety stock, dan lead time | Kuantitas pesan dan waktu pesan
A MIP Model Formulation for Solving the Lot-Sizing Problem | Tap (2012) | MIP | Komponen trailer | Menentukan jumlah pemesanan tiap periode | Lead time, biaya pesan, biaya simpan, safety stock, forecasted demand, harga item, periode | Jumlah item yang dipesan & periode pesan
Designing Inventory Models to Minimize Total Inventory Costs by Using MILP in the warehouse of MRO Materials | Irawati, R. K., Hakim, I. M. (2020) | MILP | MRO materials | Meminimalkan biaya persediaan | Lead time, harga material, biaya pesan. biaya simpan, safety stock, permintaan | Jumlah material yang dipesan dan periode pesan
Pengembangan Model Optimasi untuk Meminimalkan Total Biaya Persediaan pada Gudang Bahan Baku Daur Ulang Plastik dengan Metode Mixed Integer Linear Programming (MILP) | Julio Febrian (2023) | MILP | Bahan baku daur ulang plastik | Meminimalkan total biaya persediaan bahan baku | 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑, 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡, ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑡, 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘, kapasitas gudang bahan baku, dan lead time bahan baku i | Kuantitas dan waktu pesan serta level persediaan
Notes: (Waters, 2003)

## Slide 31
Lampiran
Studi Literatur Forecast, Safety Stock,
12
Chapter 8 Demand Forecasting
Pinedo, M.L. Planning and Scheduling in Manufacturing and Services
-> mengenai hubungan safety stock dengan forecast
Notes: (Waters, 2003)

## Slide 32
Lampiran
Why Gurobi? Why Python?
12
Python merupakan bahasa pemrograman yang saat ini paling banyak digunakan di dunia termasuk dalam penyelesaian masalah optimasi, mudah dimengerti, komunitas luas, lengkap, open source, mendukung multi platform dan system, banyak sumber referensi
Gurobi dapat digunakan untuk variable dan constraint yang banyak dengan waktu yang sangat cepat, saat ini solver yang sangat baik untuk menyelesaikan masalah MILP, menggunakan teknologi tinggi, ditingkatkan secara terus-menerus dengan pembaharuan
1. Deterministic lebih sering digunakan dalam praktik karena stokastik secara umum harder to solve
2. Deterministic dapat digunakan dengan expected value sehingga cocok digunakan bersamaan dengan forecast.
3. Stochastic biasanya digunakan untuk memodelkan suatu masalah di tengan disruption risk tinggi yang lebih kompleks dengan skenario yang sangat banyak sedangkan kasus penelitian saya ini tidak diperlukan banyak skenario.
4. Deterministic models have the benefit of simplicity. They rely on single assumptions about long-term average returns and inflation. Deterministic is easier to understand
5. Stochastic Models, use lots of historical data to illustrate the likelihood of an event
Notes: (Waters, 2003)

## Slide 33
Feedback Seminar 1 Skripsi – 02 Maret 2023
Dosen Penguji: Prof. Dr. Ir. Teuku Yuri M. Zagloel, M.Eng.Sc & Ir. Fauzia Dianawati, M.Si
No. | Feedback Dosen Penguji | Progress | Hasil
1. | Mencari literatur yang menyatakan Overstock dimana persediaan tidak boleh lebih dari jumlah produksi nya |  | (Oxford Languages English Dictionaries, 2023) (Ramezani & Hoseinzadeh., 2022) (Fernandes, R., Gouveia, J. B., Pinho, C, 2010)
2. | Nama perusahaan dihapus |  | Tidak ada nama perusahaan
3. | Mencari solusi jika supplier tidak ada barang |  | Terdapat banyak supplier, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk pemeringkatan supplier agar dapat memilih sesuai ranking jika tidak ada barang
4. | Membandingkan biaya simpan dengan loss akibat stockout |  | Dibandingkan holding cost, loss akibat stockout sangat besar, 200jt gross sehingga constraint tidak diperbolehkan stockout
5. | Mempertimbangkan ke fungsi saat pasokan sedang murah dan sulit didapatkan, cek seasonal dari data historis |  | Penyesuaian pada model dengan penambahan variabel dan constraints. Penggunaan safetystock untuk yang murah, forecast untuk seasonal, dan parameter harga diganti sesuai expected value rata-rata pada rentang waktu periode tertentu
6. | Mencari pertimbangan literatur MILP yang seasonal |  | Maryam Mohammadi & Ehsan Shekarian. (2017). A mixed integer linear programming model for the multi-item uncapacitated lot-sizing problem: a case study in the manufacturing industry

## Slide 34
Feedback Seminar 2 Skripsi – 04 Mei 2023
Dosen Penguji: Dr.rer.pol. Romadhani Ardi S.T., M.T. & Ir. Fauzia Dianawati, M.Si
No. | Feedback Dosen Penguji | Progress | Hasil
1. | Melakukan kembali identifikasi biaya simpan yang sesuai kondisi riil, mencari variable cost dari fixed cost |  | Revisi Biaya
2. | Menambahkan keunikan dari industri recycling pada kasus penelitian ini seperti ketidakpastian ketersediaan bahan baku dari supplier |  | Seasonality SS
3. | Dari Form: - Lakukan analisa hasil perhitungan (luaran model) dengan tepat supaya bisa menjawab tujuan penelitian |  | 4 Analisa hasil
No. | Feedback Dosen Penguji | Progress | Hasil
1. | Mempelajari literatur, rumus, kelebihan, kekurangan metode forecast yang dipilih |  | Coba ARIMA
2. | Menunjukkan karakteristik barang recycle, lebih baik analisis lagi biaya simpan |  | OK
3. | Menghindari penyampaian hasil yang terlalu optimis (limitasi dan asumsi terlebih dahulu), kata optimal & hasil dari software (pahami cara kerja software & math nya) |  | OK
Ibu Ana
Pak Dhani
Ibu Inaki
No. | Feedback Dosen Pembimbing | Progress | Hasil
1. | Knowledge product diperdalam |  | OK
2. | Dari Form: - Dijelaskan proses bahan baku terutama untuk pemenuhan demand Komponen biayanya terutama holding cost dihitung & dijabarkan Tambahkan satuan pada hasil penelitian dan literatur khusus forecasting Cek biaya simpan tinggi 71% komponennya dibreakdown lagi |  | OK

## Slide 35
Studi Literatur
Bahan rujukan tentang Mixed Integer Linear Programming (MILP) dan model permasalahan optimasi persediaan
Keputusan investasi yang penting dengan tingkat prioritas yang tinggi sehingga perlu pertimbangan yang baik (Johns & Harding, 2001)
Dapat dioptimalkan dengan perencanaan yang baik dan manajemen persediaan yang optimal (Pinedo, 2005)
Manajemen persediaan adalah serangkaian kebijakan dan pengendalian yang memonitor tingkat persediaan dan menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan waktu yang tepat persediaan tersebut harus diisi, dan berapa jumlah pesanan yang harus dilakukan (Jacobs & Chase, 2014)
Melakukan efisiensi keputusan kuantitas pemesanan dan waktu pesan akan menghasilkan total biaya persediaan yang minimum (Kusuma & Hakim, 2020)
Menurut Heizer & Render (2014), terdapat beberapa fungsi persediaan antara lain membantu perusahaan mengantisipasi permintaan pelanggan yang harus terpenuhi dan ketidakpastian yang menyertai
Masalah optimisasi persediaan yang melibatkan penentuan kapan dan berapa banyak barang yang akan dipesan pada setiap periode untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimum (Fiorotto et al, 2016)
komponen biaya manajemen persediaan yang dikemukakan oleh Jacobs & Chase (2014), yaitu ordering cost, setup cost, holding cost, dan shortage cost.
penilaian persediaan (Jacobs & Chase, 2014) FIFO LIFO weighted average Harga standar
Tingkat perputaran persediaan merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja efisiensi dan efektivitas manajemen persediaan (Heizer & Render, 2014).
Parameter ini adalah rasio yang menunjukkan berapa kali persediaan telah dilakukan aktivitas penjualan dan penggantian persediaan selama periode tertentu (Kwak, 2019).
Menurut Arnold et al. (2012), persediaan pengaman disebut juga persediaan fluktuasi karena mencegah disrupsi dalam manufaktur produk kepada pelanggan akibat ketidakpastian acak dari fluktuasi persediaan. Nilai persediaan pengaman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor (Kusuma & Hakim, 2020): reorder point Service level Lead time Variabilitas permintaan. Waters (2003)
Peramalan permintaan adalah prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan (Heizer & Render, 2014).
Salah satu pertimbangan manajemen persediaan perusahaan adalah bagaimana mengestimasi siklus fluktuasi permintaan (Mohammadi & Shekarian, 2017).
Terdapat berbagai macam metode dalam meramalkan permintaan (Chopra & Mendl, 2016) Trend Analysis, regression analysis, exponential smoothing, moving average, ARIMA
MAD MSD MAPE (Phakdeewongthep, 2021).
Terdapat beberapa bagian dalam penyusunan program linear (Jünger et al., 2010): Variabel keputusan, Fungsi tujuan, Fungsi kendala
MILP merupakan suatu metode penyelesaian masalah penelitian operasi dimana pemrograman sebuah model yang dibuat memberikan sebagian output variabel bernilai integer (Taha, 2007). MILP adalah suatu program optimasi yang melibatkan variabel-variabel integer dan kontinu (Pochet, 2005)
3
Persediaan